## Slide 1
Jak se vybavit na cestu do nanosvěta?
Ústav fyzikálního inženýrství, FME VUT Brno
Středoevropský technologický institut - CEITEC-BUT
Tomáš Šikola

## Slide 2: Osnova
hard
soft
Úvod do nanotechnologií
Jaké vědomosti a znalosti potřebujeme?
Potřebné experimentální vybavení
Komunikace a spolupráce
Finance – jsou nezbytně nutné?

## Slide 3: Co jsou to nanotechnologie?
„Přísná“ definice (M. C. Roco, NSF):
Zabývají se materiály a systémy, které splňují tyto klíčové
vlastnosti:
Mají alespoň jeden rozměr přibližně v intervalu
1 – 100 nm
Umožňují přímou kontrolu fyzikálních a chemických vlastností struktur molekulárních rozměrů
Mohou být kombinovány tak, aby vytvářely větší struktury

## Slide 4
„Powers of ten“,
P. a P. Morrison

## Slide 5: Fascinace mikrosvětem nebo také často:
„Technoutopie“
„Dělníci v malém“
„Tělesná stráž v malém“

## Slide 6: Duchovní vůdce – ten, kdo to předpověděl:
Richard Feynman (1959):
“There’s Plenty Room at the Bottom”
„Fyzikální principy nehovoří proti možnosti manipulovat věcmi atom po atomu“
www.its.caltech.edu/~feynman
Vize: konstruování komplexních zařízení a obvodů atom po atomu

## Slide 7: Odlišné chování nanostruktur - “mesoscale science“
Feynman: “Atoms on a small scale behave like nothing on a large scale (laws of quantum mechanics)”
Mezoskopický svět (jednotky až stovky nanometrů):
Přiliš málo atomů na pouhé použití zákonů klasické mechaniky
Příliš mnoho atomů k snadnému zjištění jejich „kolektivního“ chování přímou aplikací kvantové mechaniky

## Slide 8: Dva hlavní jevy odpovědné za neobvyklé vlastnosti:
Dominace povrchů – velká část povrchových atomů (snížení bodu tání, zvýšená chemická reaktivita, ….)
Kvantový jev spojený s malými rozměry a nízkou dimensionalitou – zachycení elektronů uvnitř omezené oblasti prostoru (elektronické a optické vlastnosti,…)

## Slide 9: Nanotechnologie – multidisciplinární obor
Zdroj: www.fei.com

## Slide 10
Jak vzdělávat v této disciplíně?
Nanotechnologie – multidisciplinární obor
Obecné „širokospektrální“ studijní programy Nanotechnologie
Pokrývají všechny základní disciplíny rovnoměrně bez specializace na některou z nich (od každého trochu)
Vznikaly zejména v počáteční fázi nástupu nanotechnologií (počátek 21. století)
B. Studijní programy specializující se většinou na jednu disciplínu:
zpravidla fyziku či chemii (nebo obé) se zaměřením na odpovídající problematiku nanotechnologií,
další disciplíny jsou představeny pouze informativně (např. biofyzika, biochemie, biologie)

## Slide 11
Inovace oboru:
Ústav fyzikálního inženýrství:
physics.fme.vutbr.cz
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Nové předměty:
A. Oblast nanověd a nanotechnologií:
Základy nanověd, Příprava nanostruktur, Diagnostika nanostruktur, Nanoelektronika, Nanofotonika,.....
B. Doplňující předměty (informativně):
Makromolekulární chemie, Makromolekulární biologie

## Slide 12: Potřebné znalosti:
Principy klasické i kvantové fyziky

## Slide 13: Pohár - Lycurgus (sklo; Britské museum; 4. století n.l.)
Při osvětlení zvnějšku jeví se zelený, avšak při osvětlení zevnitř září červeně.
Odlišná barva je způsobena velmi malými částicemi zlatého prášku, které spektrálně rozptylují světlo
David G. Stroud,

## Slide 14: Rozptyl světla na kovových nanočásticích

## Slide 15: Kovová částice ve vnějším elektromagnetickém poli – lokalizované povrchové plazmony
Metallic sphere
Elmg. vlna
Klasická teorie: Teorie elmg. pole + model nucených kmitů oscilátoru:
Vznik lokalizovaných povrchových plazmonů (kolektivní oscilace elektronů)
Kovová koule
+
-
-

## Slide 16: Optické vlastnosti nanostruktur – rozptyl světla na kovových nanočásticích

## Slide 17: Aplikace: Metapovrchy (barevné zobrazování)

## Slide 18
Laguerreovské-gaussovské nerezonanční módy
Aplikace: Metapovrchy (formování fáze)
Fázový koncept (Pancharatnam-Berry):
 = 2
A. Fasbender et al. , APL Photonics 3, 110803 (2018)
RCP:  = +1
LCP:  = -1
Notes: Pancharatnam-Berry phase concept: phase shift introduced by one of the dipoles is given by:  = 2,  = 1, (Right circular polarisation - RCP:  = +1, Left Circular Polarization - LCP =  =-1)

## Slide 19: Kvantově mechanické zachycení elektronů v polovodičích: pohyb značně omezen
Původně pásová elektronová
struktura se začíná diskretizovat
a blížit hladinám ve volných
atomech
Hustota elektronových stavů polovodičů

## Slide 20: Aplikace: Fotoluminiscence kvantových teček (např. CdSe)

## Slide 21: Aplikace: polovodičové lasery, IR detektory, vf. transistory, resonanční tunelovací diody
kvantové jámy (1D omezení)
kvantové dráty (2D omezení)
kvantové tečky (3D omezení)
2D – 0D nanostruktury v pevné fázi

## Slide 22: Nanodráty

## Slide 23: 2D materiály – grafén,......
Grafit
Diamant
Grafén

## Slide 24
Srovnání pásové struktury grafenu s pásovou strukturou 3D polovodiče, v němž jsou parabolické valenční a vodivostní pásy odděleny energiovou mezerou. Křivost pásu udává převrácenou hodnotu efektivní hmotnosti elektronu.
Struktura elektronových pásů v grafenu. Valenční (červená) a vodivostní (modrá) pásy se vzájemně dotýkají v Diracových bodech. V jejich okolí mají pásy tvar téměř dokonalých kuželů a nosiče náboje zde získávají svůj „relativistický“ charakter.
Vazba a struktura krystalů
grafen
Fyzika pevných látek

## Slide 25: Potřebné experimentální vybavení
Třeba nanostruktury vyrobit, ale i zobrazit a analyzovat

## Slide 26
„Powers of ten“,
P. a P. Morrison
Jak zviditelnit nanostruktury?

## Slide 27: Mikroskopy a Nanoskopy
Elektronový mikroskop (1931 – 1933)
Ernst Ruska, Max Knoll

## Slide 28: Mikroskopy a Nanoskopy
Tescan BS 242
FEI Titan
Tescan Lyra GM

## Slide 29
Rastrovací elektronová mikroskopie - SEM
Notes: Inspired by Handbook of Charged Particle Optics, Jon Orloff, Chapter 9. The Scanning Electron Microscope

## Slide 30
SEM (TEM) – multifunkční nástroj
Notes: source: presentation co2013-4.pdf of prof. B. Lencova (Particle optics) (Tescan)

## Slide 31
Rastovací Augerova elektronová microskopie - SAM
NanoSAM – prvková/chemická analýza
v nanorozměrech - Scienta Omicron
Gold islands on carbon
GeSi QD
Notes: Topographic and current images of GeSi QDs without Si capping, (e) Respective
cross-sectional profiles along the solid lines marked in (a) and (b).

## Slide 32: Mikroskopy a Nanoskopy
Rastrovací tunelovací mikroskop (STM)
Mikroskop atomárních sil (AFM)
G. Binnig, H. Rohrer (1986). "Scanning tunneling microscopy". IBM Journal of Research and
Development 30: 4.

## Slide 33: Mikroskopy a Nanoskopy

## Slide 34: Přístupy k tvorbě nanostruktur
1. Top-down
z větších částí menší
2. Bottom-up
od atomů a molekul
k nanostrukturám
G. Timp: Nanotechnology

## Slide 35: “Bottom-up”
Chemická syntéza
Koloidní roztok Krystal z makromolekul
nanokrystalů CdSe
„Nanokrystal“ – Cu146Se73 SAM
CVD, “spin coating”, etc.
Uhlíkové nanotrubice
kovové i polovodivé elektr. vlastnosti, nejvyšší modul pužnosti (  1 TPa)

## Slide 36: Depozice tenkých vrstev/nanostruktur

## Slide 37: „Top-Down“ výroba nanostruktur
Iontová litografie fokusovaným iontovým svazkem (FIB)

## Slide 38: Iontová litografie fokusovaným iontovým svazkem (FIB)

## Slide 39: „Top-Down“ výroba nanostruktur
MIBK:IPA 1:3
Acetone
Elektronová litografie pomocí speciálních elektronových mikroskopů, tzv. elektronových litografů
Elektronový litograf Raith 150 II

## Slide 40: Hrotové metody – STM/AFM
Fe atomy na Cu substrátu
Xe atomy na Si substrátu
„Top-Down“ výroba nanostruktur

## Slide 41: Atraktivní oblasti aplikací NS
Nanoelektromechanická zařízení (NEMS)
nanosensory, nanomotory, nanonástroje
Nanoelektronika
klasická křemíková i „molekulární“, spintronika
Nanofotonika
plasmonika, kvantová nanofotonika,...
Lékařství, biochemie
nové léky i diagnostické metody

## Slide 42: Potřeba komunikace a mezinárodní spolupráce
Inovační výkonnost v Evropě

## Slide 43: Porovnání kvality publikační činnosti
Scientometrics
July 2017, Volume 112, Issue 1, pp 315–328
Scientific publication performance in post-communist countries: still lagging far behind

## Slide 44: Mezinárodní spolupráce
Institutions:
Infrastructures:

## Slide 45
Partneři ÚFI pro studijní pobyty v rámci projektu ERASMUS
Ústav fyzikálního inženýrství
Ústav fyzikálního inženýrství (ÚFI)
physics.fme.vutbr.cz
    University of Huddersfield (UK)
    University of Aston (UK)
    University College in London (UK)
    Imperial College, London (UK)
    University of Kent (UK)
    Technical University of Eindhoven (NL)
    Universite Joseph Fourier, Grenoble (FR)
    University of Linz (A)
    TU Wien (A)
    Montanuniversität Leoben (A)
    University of Bari (I)
    Università Degli Studi di Trieste (I)
    University of L´Aquila (I)
    University of Minho (PR)
    University of Stuttgart (D)
    Fraunhofer Institute of Optics, Jena (D)
    University of the Basque Country (ES)
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
(bakalářské a navazující magisterské studium)

## Slide 46: Finance – jsou nezbytně nutné?
AFM mikroskop
HR TEM
Cena:
Cena:
Cena:
NanoSam
10 mil. Kč
40 mil. Kč
160 mil. Kč

## Slide 47: CEITEC NANO výzkumná infrastruktura (VUT Brno + Masarykova Univerzita)
2016
Otevřené sdílené zařízení – od roku 2016 v plném provozu

## Slide 48: CEITEC VUT – Fakta & čísla
CEITEC CEITEC BUT
6 partnerů 36,6 % podíl VUT
557 výzkumníků 269 HC / 140 FTE
7 výzkumných programů 2
61 výzkumných skupin 16
25,000 m2 nových laboratoří 14,100 m2
9 výzkumných infrastruktur 2
Rozpočet: EUR 210 mil. EUR 80 mil.
Začátek výzkumných aktivit: Q1 2011
Ukončení projektu EU: Q4 2015
                80 Ph.D. students

## Slide 49
Nanofabrikace a nanocharakterizace pod jednou střechou
Náklady na provoz hrazeny z programu MŠMT “Výzkumné infrastruktury ČR“ ( 50 mil. Kč/rok)

## Slide 50
Ge(100)
20 nm Au colloids
evaporation 0.5 nm/min
Tilted image (52°)
600 °C
500 °C
370 °C
500 °C
Pozorování růstu nanovláken Ge v reálném čase pomocí SEM
v ~ 20 nm/min
M. Kolíbal et al., APL 99 (2011) 143113
M. Kolíbal et al., APL 100, (2012), 203102

## Slide 51: Atraktivní výzkumné oblasti pokročilých materiálů a nanotechnologií v CEITEC
Fotonika
Elektronika
Příprava nových materiálů
Biomedicína a biochemie
Nově:
Kvantové technologie
Alternativní zdroje energie (fotovoltaika, palivové články)

## Slide 52
Stříhání pásky – 16. 9. 2016
CEITEC NANO výzkumná infrastruktura (VUT Brno + Masarykova Univerzita)
Děkuji a nashledanou v CEITECu

## Slide 53: What is CEITEC?
CEITEC is a project of the European Centre of Excellence which
is run by a consortium of universities and research
institutes in Brno with the aim to integrate life and materials
sciences.
It will focus on scientific excellence, provide a state-of-the-art
infrastructure, encourage international mobility, enhance
cooperation with the application sector and stimulate growth of
high-tech sectors.
Life sciences
Material sciences
CEITEC – Central European Institute of Technology
Masaryk University
BUT

## Slide 54: Research Programmes at CEITEC
CEITEC

## Slide 55: Research Profile of RP1 – Adv. Nano&Micro
Designed with respect to the CEITEC Nano Research Infrastructure, completed in 2016 - RGs are getting used to it
RP1 Profile
9 RGs

## Slide 56: Surface and Nanostructure Group at CEITEC BUT:
Objectives and Aims
Development of methods for the fabrication of nanostructures: planar physical and plasmochemical methods (“bottom up” and “top down”)
Specification and optimization of the functional properties of nanostructures for nanoelectronics, nanophotonics and (bio)sensing
UHV fabrication and characterization techniques, optical micro-spectroscopy, SNOM methodology development, multimodal techniques (SEM/ AFM, SIMS/LEIS…).....
builds historically upon its activities at IPE BUT

## Slide 57: Research group profile – sub-groups
Surfaces & Nanostructures
Ion-surface inter.
Graphene
Plasmonics
Spintronics,
Sensors & detectors
P.I.
+ 2 new junior group leaders
SPM
M. Bartošík
J. Čechal
M. Kolíbal
P. Bábor
R. Kalousek
M. Urbánek
T. Šikola
J. Mach
P. Varga
Z. Nováček
V. Křápek
Sen. res. = 4/9
Jun. res. = 8/13
PhD. st. = 12/19
Total = 24/41
V. Uhlíř
M. Kolíbal
M. Urbánek
M. Bartošík
†October 27 2018

## Slide 58: Lycurgus Cup illuminated from within
When illuminated from within, the Lycurgus cup glows red. The red color is due to tiny gold particles embedded in the glass, which have an absorption peak at around 520 nm
David G. Stroud,

## Slide 59: What is the origin of the color? Answer: ``surface plasmons’’
An SP is a natural oscillation of the electron gas inside a gold nanosphere.
SP frequency depends on the dielectric function of the gold, and the shape of the nanoparticle.
electron sphere
Ionic background
Electron cloud oscillates with frequency of SP; ions provide restoring force.
(not to scale)
David G. Stroud,

## Slide 60: Aplikace: Metamateriály (plasmonické zonální čočky)
Plasmonic zone plate
3D visualization of the measured total phase
J. Babocký et al., ACS Photonics, 2017, 4, 1389
Notes: Plasmonic zone plate consisting of concentric rings alternatively filled with silver plasmonic nanodiscs of two different diameters. 3D visualization of the measured total phase distribution in the half-space above the plasmonic zone-plate. This was done by stacking slices of 2D phase profiles obtained for specific z („z-stacking“) by a simultaneous shift of the sample and reference sample by this z. As such a shift should be identical for the sample and reference sample (provided by two piezo-manipulators), objectives with higher NA cannot be used due to their small resolution depth (depth of field) – i.e. no high spatial resolutions can be achieved (even for imaging phase distribution of plasmon fields at the metasurface).

## Slide 61: Kvantové tečky
K.T. připravené na FÚ AVČR
(E. Hulicius)
Měřeno na ÚFI FSI VUT
Fotoluminiscence
G. Timp: Nanotechnology

## Slide 62: Fulleren & Nanotubes

## Slide 63
Ge(100)
20 nm Au colloids
evaporation 0.5 nm/min
Tilted image (52°)
600 °C
500 °C
370 °C
500 °C
In-situ growth of Ge nanowires at different temperatures
v ~ 20 nm/min
M. Kolíbal et al., APL 99 (2011) 143113
M. Kolíbal et al., APL 100, (2012), 203102

## Slide 64: Substrát

## Slide 65
Notes: Comparison of the light microscope with TEM, SEM, and FIB microscopes.
Source: Introduction to EM booklet july 10 (FEI) (Particle optics, prof. B. Lencova)

## Slide 66
Graphene growth on FeRh epitaxial layers – in situ analysis
KPFM
AFM
Low Energy Electron Microscopy - LEEM
STM

## Slide 67
Notes: Schematic representation of a scanning electon microscope (SEM).

## Slide 68
“Bottom-up”
Chemické i fyzikální metody

## Slide 69: Iontová litografie fokusovaným iontovým svazkem (FIB)
Metody:
1) Iontové odprašování ionty Ga (30 keV, 1 pA – 500 nA)
2) Deposice kovových struktur lokální iontově indukovanou dekomposicí organokovových plynů (Pt, Au,….)

## Slide 70
Ultrathin Films and Multilayers
Surfaces and Thin Films
Nanotechnology
Design of Scientific Equipment
Education
LABS & Equipment
Thin film deposition (ion beam & molecular beam techniques)
Analysis by XPS, SIMS, LEIS, LEED, SEM, AFM, STM …
Nanofabrication by EBL, FIB, LAO …
Measurement of Magnetoelectric & Optical Properties
Institute of Physical Engineering
Research & Development at IPE
Physical Engineering and Nanotechnology study programme

## Slide 71: Examples of the Developed Equipment
Dual Broad Ion-Beam Apparatus
UHV STM/AFM
Complex UHV apparatus for in situ characterization of surfaces, ultrathin films & nanostructures

## Slide 72
Science,
Nature, Nature X
Nano Letters, ACS Nano, Phys. Rev. Lett., PNAS, J.Am.Chem.Soc., Small, Lab on Chip, Appl. Phys. Lett., Advanced Materials,…….
Physical Review B, Journal of Applied Physics, Chemistry of Materials, Inorganic Chemistry, Optics Express, Nanotechnology, Sensors and Actuators,…..
Publication strategy:
a shift to high quality publications
Advanced Materials and Nanotechnologies
Bench-mark list of recognized high-impact journals in nanotechnology - recommended for Nanoscale Science Research Centers of the US Department of Energy

## Slide 73: IPE BUT/CEITEC BUT- surface & nanostructure group
Technologies and analysis
Miroslav Kolíbal, Miroslav Bartošík, Jan Čechal, Petr Bábor, Stanislav Průša, Stanislav Voborný, Jindřich Mach, Josef Polčák, Michal Potoček, Zdeněk Nováček, Jan Neuman, Zuzana Lišková, Tomáš Šamořil, Zdena Druckmüllerová, Pavel Procházka, Martin Konečný,, .......
Plasmonics
Radek Kalousek, Petr Dub, Vlastimil Křápek, Jakub Zlámal, Lukáš Břínek, Michal Kvapil, Petr Dvořák, Zoltán Édes, Filip Ligmajer, Martin Hrtoň.......
Spintronics & Nanomagnetism
Michal Urbánek, Vojtěch Uhlíř, Jiří Spousta, Meena Dhankhar, Lukáš Flajšman, Marek Vaňatka, Libuše Dittrichová, .......
Coworkers:
Thank you for your attention!